## Slide 1
DeepJSCC IQ+DC
组合特异性后门实验
9-run confirmation report
target-free · c=16 · SNR=10 dB · variant C
结论：部分支持
DC 分支仍然主导攻击，尚未证明 IQ+DC 的组合特异性。
2026-09-06
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. 本页为报告封面。

## Slide 2
DEEPJSCC · IQ+DC BACKDOOR
实验目标与验收门槛
攻击需要同时满足“组合触发强、单分量受控、物理约束成立”。
完整 IQ+DC
PSNR drop ≥ 6 dB
IQ-only / DC-only
各自 1–3 dB
符号翻转 / random
≤ 1 dB
干净模型 / utility
≤ 0.8 / 0.5 dB
物理约束
EVM ≤ 0.10，|ΔP| ≤ 0.5 dB
组合效应
G_IQ ≥ 3 dB
G_DC ≥ 3 dB
Interaction ≥ 1 dB
删除任一分量后，攻击应明显变弱。
c=16 · SNR=10 dB · 3×3 seeds · 80k steps
02
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. 门槛来自 iq_dc_conjunction_plan_v1。

## Slide 3
DEEPJSCC · IQ+DC BACKDOOR
实验协议与评估条件
固定触发器与编码器，只训练 decoder；验证集承担 checkpoint 选择。
训练矩阵
training seed 0/1/2 × poison seed 0/1/2 = 9 runs
训练预算
80,000 steps；每 10,000 steps 验证
场景
target-free reconstruction failure；不读取标签，不使用 failure rate
信道控制
每个条件共享同一组 channel noise，便于公平比较
7 个评估条件
zero
full IQ+DC
IQ-only
DC-only
IQ sign flip
DC sign flip
equal-EVM random
主结论只看 SNR=10 dB；多 SNR 需要先选出合法 checkpoint。
c=16 · SNR=10 dB · 3×3 seeds · 80k steps
03
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. 来源：实验计划和每次运行 manifest。

## Slide 4
DEEPJSCC · IQ+DC BACKDOOR
10 dB 下的 PSNR drop：DC 分支主导
Chart: PSNR drop (dB)
| Full IQ+DC | IQ-only | DC-only | IQ flip | DC flip | Random | Clean full
Mean PSNR drop (dB) | 4.9155 | 0.13636 | 2.3503 | 0.95094 | 0.43304 | 0.19159 | 0.59579
Full target
≥ 6 dB
关键观察
DC-only 2.35 dB
IQ-only 0.14 dB
完整触发平均 4.92 dB，仍低于 6 dB。
c=16 · SNR=10 dB · 3×3 seeds · 80k steps
04
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. 图表使用 summary_10db.csv 的 9-run mean；柱形图为可编辑 PowerPoint 图表。

## Slide 5
DEEPJSCC · IQ+DC BACKDOOR
组合效应：interaction 通过，但 IQ removal gap 不足
Chart: Contrast (dB)
| G_IQ full−DC | G_DC full−IQ | Interaction
Mean contrast (dB) | 2.5652 | 4.7791 | 2.4288
未通过
G_IQ 2.57 dB < 3 dB
通过
G_DC 4.78 dB
Interaction 2.43 dB
组合确实有额外效果，但额外效果主要来自 DC 相关方向。
c=16 · SNR=10 dB · 3×3 seeds · 80k steps
05
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. G_IQ、G_DC 与 interaction contrast 均来自 9-run summary_10db.csv。

## Slide 6
DEEPJSCC · IQ+DC BACKDOOR
门槛审计：0/9 个 checkpoint 全部通过
指标 | 9-run 结果 | 目标 | 结论
Full attack drop | 4.92 ± 0.45 dB | ≥ 6 dB | FAIL
IQ-only | 0.14 ± 0.03 dB | 1–3 dB | FAIL
DC-only | 2.35 ± 0.33 dB | 1–3 dB | PASS
IQ sign flip | 0.95 dB mean; 3/9 fail | ≤ 1 dB | FAIL
Clean model any | 0.60 dB | ≤ 0.8 dB | PASS
Utility drop | -0.11 dB | ≤ 0.5 dB | PASS
EVM / power | 0.0927 / 0.0018 dB | ≤0.10 / ≤0.5 dB | PASS
补充：clean utility 为 −0.112 dB，负值表示中毒模型在干净输入上的 PSNR 没有下降。
c=16 · SNR=10 dB · 3×3 seeds · 80k steps
06
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. 门槛审计补充了原报告中未单独列出的 IQ sign-flip 3/9 失败情况。

## Slide 7
DEEPJSCC · IQ+DC BACKDOOR
跨 9 次运行的稳定性
物理约束与 clean utility 稳定通过；攻击强度和 IQ 响应不足是系统性问题。
统计项 | 均值 | SD | 最小–最大 | 失败次数
Full drop | 4.92 | 0.45 | 4.08–5.43 | 9/9
IQ-only | 0.14 | 0.03 | 0.09–0.18 | 9/9
DC-only | 2.35 | 0.33 | 1.83–2.85 | 0/9
Interaction | 2.43 | 0.12 | 2.16–2.54 | 0/9
EVM | 0.0927 | 0.0000 | 0.0926–0.0927 | 0/9
Clean model any | 0.60 | 0.00 | 0.59–0.60 | 0/9
0/9 feasible checkpoint → 按协议不能进入 test set / multi-SNR 阶段
c=16 · SNR=10 dB · 3×3 seeds · 80k steps
07
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. 失败次数来自 raw_10db.csv 中的 gate 列统计。

## Slide 8
DEEPJSCC · IQ+DC BACKDOOR
结论与下一步
当前结果支持“DC 可触发”，不支持“IQ+DC 组合特异性”。
已经成立
clean model、utility、EVM、功率、DC-only、G_DC 和 interaction 均达到门槛。
尚未成立
full drop 不足；IQ-only 太弱；IQ removal gap 不足；IQ sign flip 有 3/9 组超标。
实验含义
训练目标把主要攻击能力集中到了 DC 方向，IQ 没有形成独立且可组合的响应。
下一轮优先验证：提高 IQ 分支的可观测贡献，同时保持 DC-only 在 1–3 dB 区间。
c=16 · SNR=10 dB · 3×3 seeds · 80k steps
08
Notes: Source: local final_report.md and summary_10db.csv. 该结论严格限定在 SNR=10 dB 的 9-run validation 结果；未外推到多 SNR。